国能蒙城生物发电有限公司

励磁装置检测

技术规范书

国能蒙城生物发电有限公司

二〇一九年七月

1	总的要求

  - 本技术规范书适用于国能蒙城生物发电工程励磁装置检测项目。

  - 本技术规范书经供方和招标方双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力，如供方不遵守本协议，招标方有权拒付款。

  - 本规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准和企业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。若是系统运行所必需的而未在本技术规范书中列出的设备，一经发现供方也将负责免费提供。

  - 如果供方有除本规范书以外的特殊要求，应以书面形式提出并做详细说明。

  - 如果供方对本规范书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以书面形式提出并做详细说明。

  - 如果供方提供的报价与本规范书有偏差（无论多少），应清楚地表示在本投标文件的技术偏差表中。否则招标方将认为供方完全接受和同意本招标文件的要求。

  - 在合同签定之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，供方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、供方双方商定。

  - 本规范书中所提及的标准，当已修订时，以修订后版本执行。

  - 供方应按本规范书的要求，提出合同设备设计、制造、检验、试验、装配、安装验收等标准清单，以便需方确认。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 供方所提供设备的外购和配套厂家，必须提供三个以上一线品牌厂家，以最高价计入总价，招标方有权予以补充，在中标人签订技术协议时，最终选型由招标方确定，并且招标方认为有必要时，有权将外购和配套设备拿出另签合同。对招标方认为有必要拿出的外购和配套设备，其与主设备所需的成套和配合费以及由此发生的各种税、费等相关费用，全部由供方承担，即已包含在该设备的总价之中。所有进口设备供方必须配中文说明书。

  - 供货设备的总体性能保证由供方负责保证，系统达到设计要求和满足运行需要。

1.14 本工程为交钥匙工程。

# 2 工程概况

国能蒙城生物发电工程励磁装置检测。

需方在本规范书中提出最低限度的技术要求，并未对全部技术细节做出详细规定，也未充分引用有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和满足国家有关工业标准、满足国家有关安全、环保等强制性标准的优质产品。

# 3  标准和规范

  - 设计和运行条件

    - 气象条件及环境条件

| 多年平均气温(℃) | 14.5 |
| --- | --- |
| 多年极端最高气温(℃) | 43 |
| 多年极端最低气温(℃) | -15.4 |
| 多年平均降水量(mm) | 519.6 |
| 多年平均相对湿度(%) | 67 |
| 地震基本烈度(度) | 7 |

    - 施工地点：国能蒙城生物发电有限公司主厂房励磁小间。

  - 标准和规范

除非由招标方指定或双方在订货后商定，供货设备的设计和制造，均要符合如下标准和规范。但不仅限于此。

1）《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996

2）《国能生物发电集团有限公司30MW发电机组电气检修规程》(Q/NBE J0001-2015)

2.1 当上述规定和标准不适用某些设备和材料时，或供方欲采用其它标准规范取代时，需呈交需方确认后方可采用。

3 励磁装置检测主要工作内容：

| 序号 | 内容 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫 | 清扫励磁装置各盘柜积灰 |  |
| 2 | 外观及接线检查 | 检查各元器件状态、端子排及接线情况 |  |
| 3 | 辅助继电器检验 | 检查继电器外部应良好。可动部分应灵活可靠 |  |
| 4 | 二次回路绝缘检查 | 直流回路绝缘。交流回路绝缘，交直流间绝缘检查 |  |
| 5 | 人机通讯检查 | 信号和运行数据显示正确。参数设置正确，界面操作正常 | 参数设置需重新核对 |
| 6 | 操作回路检查 | 检查电源、主回路接线正确。试验操作回路逻辑正确、检查测量、控制回路正常 |  |
| 7 | 励磁开关检查 | 检查开关远方就地是否正确动作，线圈是否异常 |  |
| 8 | 相关试验 | 按规定要求进行励磁装置动静态试验 |  |

4   现场安全文明施工

4.1 安全防护

4.1.1应答人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，应答人应在施工场地（现场）设立、提供和维护技术标准与规定的安全措施，并在有关工作完成或竣工后撤除。

4.1.2在施工人员进场应经过发包单位安全教育并服从采购方管理。

4.1.3 施工人员在生产区域到现场施工，应按采购方相关规定办理工作许可手续，由采购方派专人带领和安全监护，施工人员无条件接受安全监督。

4.1.4施工人员要遵守《国家电网公司电力安全工作规程》相关规定。

4.1.5合理使用电动工器具（梯子、电钻、手砂轮等）。正确使用个人安全防护用品，整装工作服、带安全帽，高空作业系好安全带。

4.1.6油漆作业必须穿棉质长袖工作服和工作裤，佩带口罩，使用转动的电动工具必须佩带护目镜，如有焊接工作必须用持证专业焊工穿专业焊工工作服，并使用焊工防护面罩。

4.1.7 脚手架搭设和移动必须经采购方、监理、应答人验收合格，并履行签字手续。

4.1.8 吊篮（蜘蛛人）架设后由采购方、监理、应答人验收合格方能使用。

4.1.9 施工安全措施计划是应答人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上诉约定的应答人安全职责，包括但不限于。

4.1.10 应答人应注意地上、地下设施和周边建筑物的保护，开工前应向招标方了解施工区域的地下管线，施工期间做好保护措施 。

4.2 临时消防

4.2.1 现场严禁烟火，有机溶剂必须放置在箱子中远离工作地点，并具备良好的防碰撞和泄漏措施，工作人员要熟悉消防器材的使用方法。现场严禁堆放易燃物品。

4.3 临时供电

4.3.1 施工用电必须取自现场的检修电源箱。接电前要经采购方（或监理）检验施工用电容量和电源箱允许容量的匹配，施工移动电源盘必须配备漏电保安器。严禁私拉乱接电源。电动工器具必须具备良好的绝缘，使用合格的插头和插座。

4.4 治安保卫

4.4.1 进入施工场地（现场）作业人员必须遵守采购方的管理规定和社会治安相关规定。

4.4.2 施工期间发生突发治安事件需执行招标方预案，听从现场安保人员的指

# 5  技术服务和联络

1  投标方现场技术服务

  - 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。

1.2 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5 投标方现场服务人员具有下列资质：

1.5.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.5.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.5.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.5.4身体健康，适应现场工作的条件。

投标方向招标方提供安装服务人员情况表。投标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员。

1.6 投标方现场技术服务人员的职责

1.7.1投标方现场技术服务人员的任务主要包括施工质量，试验及调试。

6 技术差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。凡未列入差异表者，招标方认为投标方完全响应了招标文件的要求。

差异表

| 序 号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |